## Slide 1
La movilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara

## Slide 2
Bienvenidos
Notes: ----- Notas de la reunión (14/09/11 12:22) -----
Presentación empresa que factura más de $3,000 mill

## Slide 3: Contenido:
Descripción de la ZMG:
Desarrollo de SITEUR
    22 años de operación.
Proyecto Línea 3.
Plan Maestro 2030.

## Slide 4: LA ZONA METROPOLITANA
Un reto para la movilidad integral multimodal:
Un valle delimitado por barrancas, cadenas de montañas y volcanes.
El sur de la ZMG tiene una de las tasas de crecimiento más altas del país (+ del 8% promedio anual), sólo superada por Cancún y Los Cabos en BCS.
Crecimiento en desarrollos de vivienda unifamiliar de menos de 70 m2.
Carencia de transporte público masivo.

## Slide 5: La Zona Metropolitana de Guadalajara
Zonas de crecimiento
Barreras
geográficas

## Slide 6: Nuestra historia: Línea 1 Trazo

## Slide 7: Características generales Línea 1 (azul) Tren Eléctrico
Extensión total de la red
Número de estaciones
Longitud de andenes
Cruceros vehiculares
Parque vehicular asignado
Intervalo de trenes en hora pico
Intervalo de trenes en hora valle
Número de trenes en hora pico
Número de trenes en hora valle
Capacidad cómoda por tren
Horario de servicio
15.5 kilómetros
19 (7 túnel, 12 superficie)
60 metros
11
24 trenes
5 minutos
9 minutos
12 (acoplados dobles)
7 (acoplados dobles)
5 pasajeros m2
05:00 a 23:15 horas

## Slide 8: Línea 2 (1994) La ciudad dormitorio

## Slide 9: Características generales Línea 2 Tren Eléctrico
Extensión total de la red
Número de estaciones
Longitud de andenes
Parque vehicular asignado
Intervalo de trenes en hora pico
Intervalo de trenes en hora valle
Número de trenes en hora pico
Número de trenes en hora valle
Capacidad cómoda por tren
Horario de servicio
8.5 kilómetros
10 (túnel)
150 metros
20 trenes
3.6 minutos
7 minutos
10 (acoplados dobles)
5 (acoplados dobles)
5 pasajeros m2
05:00 a 23:15 horas

## Slide 10: Características de equipamiento Red Tren Eléctrico
Electrificación
Sistema de peaje .
Control de tráfico
Conducción de trenes
Composición de trenes
Velocidad comercial
Estaciones
Circulación
Sentido de circulación
Sistema de rodado
Tipo de riel
750 Vcc, por catenaria
Por ficha reutilizable y por tarjeta inteligente que libera el torniquete de entrada
Por mesas de control y relevadores de seguridad
En forma manual
Mínimo tren sencillo, máximo quintuple en línea 2
33 Km/h en línea 1 y 35 Km/h en línea 2
provistas de sistema de alumbrado y emergencia
Por rieles de seguridad
Derecha
Férreo
RE 115, con uniones soldadas

## Slide 11: BASE DE MTTO TETLÁN (visita técnica el jueves)

## Slide 12: SITEUR Alimentadora Pre Tren 2007 El mejor servicio de autobús de la ZMG (Servicio Plus)

## Slide 13: SITEUR BRT MacroBús (2009) Incremento de más del 45% en la oferta de viajes. Red de alimentadoras.
Alimentadoras

## Slide 14: Ventajas competitivas de SITEUR
Organismo Público Descentralizado del Estado de Jalisco:
    Exclusividad de la operación de Transporte Público Masivo - Multimodal.
    Operador de gobierno superavitario ( 0 subsidios) con tarifa inferior a 50 centavos de dólar.
    Reconocimientos y premios:
      Calificación de los usuarios de 96 / 100 en calidad.
      Premio Jalisco a la Calidad.
      Empresa Socialmente Responsable.
      Empresa Familiarmente Responsable.
      Empresa Incluyente

## Slide 15: Rehabilitación 16 TLG 88’s

## Slide 16: Los planes de movilidad ante el reto de crecimien

## Slide 17: Descripción de la ZMG:

## Slide 18
PROYECTOS
ACTUALES
DE MOVILIDAD

## Slide 19
Proyecto Línea 3

## Slide 20: Línea 3: Santa Fé – Periférico Norte
Línea 1
Macrobús
Línea 2
Línea 3
Notes: 20

## Slide 21: Estaciones Línea 3
Periférico Norte
Isla Raza
Periférico Sur
Las Juntas
Santa Fé
Fertimex
La Paz
Mercurio
Horns
San Lázaro
San Salvador
El Molino
Curiel
Loaeza
3 de mayo
Barrios
Mancisidor
Polanquito
Blanco
Topete
Del Mural
Las Rosas
Acueducto
Estaciones
existentes
Longitud:
Nueva construcción: 16.5 km.
Modernización L1: 13km.
Estaciones:
Nuevas estaciones: 21.
Remodelación L1: 19.
Puntos transbordo:
Santa Fé.
Las Juntas.
Polanquito.
Isla Raza.
Periférico Norte.
Notes: 21

## Slide 23: Tiempos de viaje entre Santa Fé y Juárez
54 min.
3 min.
12 min.
5 min.
23 min.
40 min.
Actualmente
Con el tren
Primer viaje
Transbordo
Transbordo
Segundo
viaje
Tercer viaje
Un solo viaje directo
autobús
autobús
tren eléctrico
tren eléctrico
Tiempo ahorrado 57 min.

## Slide 24: Nueva imagen superficie L1

## Slide 25: Interior estaciones sup. L1

## Slide 26: SITEUR Plan Maestro 2030

## Slide 27
Gracias