## Slide 1
SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN PANAMÁ
4 DE MAYO DE 2017
Taller sobre Financiamiento del Transporte Público: retos y oportunidades

## Slide 2
CONTENIDO
            CONTEXTO
              Marco Socioeconómico y Urbanístico
              Indicadores de Movilidad
            EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA AMP
              Los operadores y la red
              La demanda actual
            TRANSPORTE TRADICIONAL Y EL INFORMAL METRO Y METROBUS
              El Metro Bus: características generales y evolución de la demanda
              El Metro: la línea 1 características generales y la nueva red Maestra
              El Metro: evolución de la demanda
            INGRESOS y COSTOS: Metro y MetroBus
              Metro Bus Tarifa Técnica 2017
              Metro Línea 1 Tarifas al Usuario e Ingresos
              Metro Línea 1 Costos O+M y los Subsidios
              Subsidios Metro + MetroBus 2016
            SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
  La política
  Los Retos

## Slide 3
CONTEXTO

## Slide 4
Marco socio económico y urbanistico
Republica de Panamá (2016)
4.04 MM de habitantes TIC 1.6 % PIB 4.9%
Año 2016
Población 1,86 MM hab 46% del país TIC 2.1%
Empleo 858 Mil 62% del país
Año 2040
Población 2,93 hab (TC 58%)
Empleo 1,69 (TC 97%)
Área Metropolitana de Panamá
Configuración estrecha y alargada producto de las restricciones topográficas y de la Zona del Canal
80 Km
Densidades entre 300 y 30 hab/ha
5,303 Km² - 7% del país

## Slide 5
Indicadores de movilidad
Tiempo de viaje (min) | 
Modo | Periodo 6 am a 8 am (2015)
Transporte público | 85
Transporte privado | 63
VIAJES DIARIOS
2.3 MM
1.28 viajes por persona
PERÍODO PICO 6 a 8 am
483 mil viajes 21%
REPARTO MODAL A NIVEL DIARIO
Año 2015
Fuente: MPSA-BID-ATTT, Pimus Fase 1, 2015
Chart: 
| Transporte público | Transporte privado
 | 48 | 36
Viajes motorizados
Chart: 
| Transporte público | Taxi | Transporte privado | Transporte no motorizado | Otros medios
 | 824083 | 227951 | 815611 | 202246 | 188936
Viajes Totales

## Slide 6
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO

## Slide 7
Los operadores
Metro Bus
Metro
Sistema Tradicional / Diablos Rojos/Diablos Verdes
Minibuses Internos
Informales Minibuses
Informales Diablos Verdes

## Slide 8
Metro Bus
Metro
Sistema Tradicional /Diablos Verdes
Informales
Sistema Tradicional /Diablos Rojos
Informales
Sistema Tradicional /Diablos Rojos
Informales

## Slide 9
Sistema de Transporte Público AMP
DEMANDA DIARIA (segmentos de viaje)
Estimación 2017
Operadores | Abordajes día laboral | %
Metro | 260,000 | 21%
Metro Bus | 470,000 | 37%
Tradicional | 370,000 | 29%
Internas | 46,000 | 4%
Informales | 114,600 | 9%
Total | 1,260,600 | 100%
Fuente: Propia a partir de estadísticas SONDA (Metro y MetroBUS), Tradicionales e internas, proyecciones a partir de Pimus Fase 1-2014, Informales hipotesis propia, 10% de la suma de los otros operadores.

## Slide 10
TRANSPORTE TRADICIONAL Y EL INFORMAL

## Slide 11
TRANSPORTE TRADICIONAL
Administrado y operado bajo un esquema muy atomizado y artesanal
Vehículos Muy contaminantes
El pago del servicio se hace directamente al operador del vehículo con dinero en efectivo
No reciben subsidio a la operación, salvo el del Diésel cuando el precio del galón supera $2.40, se paga la Diferencia (solo Distritos de Panamá y San Miguelito)
Tarifas reguladas.
  Oeste hacia la ciudad $0.55 a $1.25. T
  Troncales y Alimentadoras $0.25 y $0.10 para estudiantes

## Slide 12
Los servicios informales al inicio brindaron el servicio en sectores no suficientemente cubiertos por el transporte formal. Hoy invaden todos los sectores.
TRANSPORTE INFORMAL
Este sistema afecta a todos los demás operadores
Los vehículos no cumplen con la normas que regulan el servicio en la ciudad
los usuarios lo prefieren por ser más rápido, pero el manejo es desordenado e inseguro
Tarifa variable y negociable: $1.00 a $1.50. En el Oeste hacia Panamá entre $1.50 y $3.50.

## Slide 13
METRO Y METROBUS

## Slide 14
Metro Bus
Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes.
Mejorar la seguridad de los usuarios.
Disminuir la accidentalidad
Manejar altos estándares de confiabilidad y oportunidad del servicio.
Mejorar la comodidad
Mejorar los estándares de emisiones y de consumo
Modernización del sistema de transporte publico de la ciudad
Inicio 2010. Sustitución del sistema atomizado y artesanal ( Distritos de Panamá y San Miguelito) por un solo gran operador privado, con un contrato de conseción. 1236 unidades.
Se indemiza a los operadores tradicionales (faltaron algunos)
Nacionalización 2016. Acciones propiedad del MPSA.
Se mantiene la empresa TMPSA – MiBus y contrato de conseción con la ATTT.
Se contrata a la empresa First Transit para estabilizar la operación

## Slide 15
Metro Bus: evolución de la demanda
Chart: Demanda Mensual Total Pasajeros Pagos (laborales y feriados)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2,015 | 12561505 | 11414043 | 14064284 | 12071398 | 13109229 | 13125772 | 13254034 | 12750035 | 12244072 | 12716081 | 10346023 | 10449262
2,016 | 10514714 | 9818086 | 11905004 | 12089557 | 11834381 | 11662184 | 11802970 | 12625145 | 11890900 | 12120439 | 10402794 | 11044991
Chart: Demanda Mensual Total Pasajeros Movilizados (laborales y feriados)
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2,015 | 14152985 | 12855359 | 15832473 | 13579986 | 14762307 | 14781721 | 14978978 | 14370642 | 13811299 | 14310593 | 11604134 | 11622879
2,016 | 11820052 | 11033642 | 13401086 | 13610072 | 13318338 | 13158134 | 13315700 | 14210905 | 13394543 | 13619233 | 11691122 | 12317016
Año | Pagos | Movilizados
2015 | 148,105,738 | 166,663,356
2016 | 137,711,165 | 154,889,843
Crecimiento | -7% | -7.1 %

## Slide 16
Metro Bus: evolución de la demanda
Chart: PROMEDIO DE PASAJEROS TRANSPORTADOS PAGOS DIA LABORAL
| 18 DIC A 17 ENE | 18 ENE A 17 FEB | 18 FEB A 17 MAR | 18 MAR A 17 ABR | 18 ABR A 17 MAY | 18 MAY A 17 JUN | 18 JUN A 17 JUL | 18 JUL A 17 AGO | 18 AGO A 17 SEP | 18 SEP A 17 OCT | 18 OCT A 17 NOV | 18 NOV A 17 DIC
Año 2016 | 383115.5263 | 392157.3182 | 433784.619 | 460106.4211 | 450927.381 | 432923 | 437209.85 | 438854.7273 | 437483.2727 | 440837.6667 | 430796.9 | 410579.8421
Año 2017 | 410524.8947 | 443083.8261 | 445062.0526 | 472207.9

## Slide 17
Metro: la línea 1
NUEVO RECORD
281,000 pasajeros 28 Mayo 2017
Tramo | San Isidro -Albrook
Longitud (km) | 16
Estaciones | 14
Capacidad de Diseño p/h/s | 40.000
Empresa Pública Metro de Panamá S.A.
La línea 1

## Slide 18
Metro: la Nueva Red Maestra

## Slide 19
Chart: Demanda Mensual Total (laborales y feriados)
| enero | ferbrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
Año 2015 | 4849116 | 4525557 | 5486988 | 5122092 | 5513597 | 5748361 | 5955569 | 6124190 | 6270308 | 6845598 | 5799763 | 6734922
Año 2016 | 5879707 | 5652515 | 6445529 | 6681573 | 6615981 | 6563290 | 6714089 | 6789598 | 6808033 | 7182031 | 6259460 | 7108306
Demanda anual 2015 68,97 MM 2016 78,7 14%
Metro la línea 1: evolución demanda mensual

## Slide 20
Chart: Demanda Promedio día laboral
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
AÑO 2015 | 186445.5 | 196115.8824 | 186445.5 | 204004.15 | 210747.5875 | 214121.6818 | 213329.6522 | 234620.9524 | 232921.6364 | 245818.7727 | 243171.1765 | 254351.6842
AÑO 2016 | 228476.7 | 237701.9444 | 248663.0952 | 250731.2381 | 244642.4545 | 245866.5455 | 247963.1429 | 254042.9545 | 256185 | 266893.0952 | 262681.3333 | 271641.8947
Metro la línea 1: evolución demanda promedio día laboral
Demanda diaria laboral promedio y crecimiento promedio
Año 2015 218,508 Año 2016 251,291 15%
La operación a San isidro se inició en Agosto 2015, el crecimiento promedio 2016/2015 agosto diciembre fue 8%

## Slide 21
INGRESOS Y COSTOS: Metro y Metro Bus

## Slide 22
Metro Bus: tarifa técnica 2017
Transporte Masivo de Panamá, S.A. Abril 2017 – Adenda 11 al Contrato de Concesión
Tarifa
Técnica
$0.756
$0.328
$1.648
Subsidio
Tarifa
$0.506
$0.228
$0.398
Tarifa al
Usuario
$0.250
$0.100
$1.250
+
+
+
=
=
=
Troncal / Transversal
Escolares
Expreso / Semiexpreso
$3.6 MM
$43.1MM
Total 2016
INGRESOS
Marzo 2017
+
+
$5.8 MM
$68.1MM
=
=
$9.4 MM
$111.2MM
61%
62%

## Slide 23
Metro la línea 1: Tarifas al usuario e Ingresos
Chart: Ingreso Tarifario Mensual
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2015 | 1685038.21 | 1566680.72 | 1860705.15 | 1793061.96 | 1909775.31 | 1980994.37 | 2049967.83 | 2108955.19 | 2145897.22 | 2369163.24 | 1995220.05 | 2328414.13
2016 | 2045735.96 | 1967410.35 | 2236240.06 | 2316678.69 | 2293848.34 | 2277823.21 | 2328893.84 | 2353914.96 | 2361711.37 | 2490274.81 | 2171550.57 | 2468861.39
Ingreso Anual Total y crecimiento
Año 2015 23,79 MM Año 2016 27,31 MM 15%
TARIFA POR VIAJE | US$
Tarifa individual | 0.350
Tarifa para jubilados y pensionados descuento del 30% | 0.245
Tarifas para personas con discapacidad descuento del 30% | 0.245
Los estudiantes hasta el nivel medio descuento al 50% | 0.175

## Slide 24
Metro la línea 1: Los Costos de O+M y los Subsidios
Costos O+M
2015 40 Millones
2016 38 Millones
Ingresos Tarifarios
2015 23,79 Millones
2016 27,31 Millones
Subsidio a Operación
2015 41% *
2016 28%
El presupuesto 2017 contempló un tarifa al usuario de B./0.50 que no se ha dado.
Durante el 2016 se estudiaron distintos escenarios de tarifa integrada Metro – MetroBus. Se acordó un esquema que tampoco se ha podido implantar.
* Los costos 2015 incluyen compromisos anteriores, consecuencia del ajsute de cuentas al pasar de SMP a S.A.

## Slide 25
Subsidios Metro + Metrobus Año 2016
Año 2016 | Monto Total del subsidio | Pasajeros Pagos transportados | Subsidio por pasajero
Metro Bus | 68,100,000 | 137,711,165 | B/. 0.49
Metro | 10,687,056 | 78,700,112 | B/. 0.14

## Slide 26
SISTEMA INTEGRADO METRO - METROBUS

## Slide 27
Sistema Integrado Metro - MetroBus
Consolidar el Sistema Intregrado de Transporte Público (SITP) Metro, MetroBus y el resto
  Sistema de Recaudo Unificado con Tarifa Integrada.
La planificación y administración del SITP debe estar en manos del Estado.
La operación puede ser contratada a privados.
La empresa Metro de Panamá S.A. albergará a MetroBus
Modernización del resto de los operadores: expansión del Metro Bus
Realizar una reestructuración Institucional del sector transporte
LA POLÍTICA
Se llevó adelante el proceso de adquisición del Metro Bus por parte del estado.
Ya se cuenta con sistema de recaudo unificado y un solo medio de pago Metro y Metro Bus
La ATTT está trabajando en su reestructuración institucional

## Slide 28
Sistema Integrado Metro - MetroBus
Definir una política tarifaria sustentable:
  Que abarque varios quinquenios
  que establezca el mecanismo de ajuste periódico de las tarifas a los usuarios
  que establezca el proceso de revisión de los costos de los operadores
  que establezca los niveles de subsidio admisibles y las fuentes de los recursos.
LOS PRINCIPALES RETOS
Hay que arrancar esa definición con el Metro y MetroBus
Materializar la reestructuración y fortalecimiento Institucional de la ATTT para poder acometer el proceso de modernización del resto de los operadores.

## Slide 29
Gracias!